| ELEKTRONINEN TURVAKAAPPI KÄYTTÖOHJEET |
| --- |
| HUOM!:Älä säilytä kaapin avaimia sen sisällä. |
| 1. KAAPIN AVAAMINEN |
| Avatessasi kaapin ensimmäistä kertaa poista pieni muovisuojus “B” (katso kuva 1) etupaneelissa, aseta kaapin avain lukkopesään ja käännä vastapäivään ja samanaikaisesti käännä vasemmalla puolella olevan lukkopesän avainta ”A” myötäpäivään (katso kuva 1) |
| Kuva 1 | Kuva 2 |
| 2. NUMEROKOODIN OHJELMOINTI JA VAIHTAMINEN |
| A. Paina punaista painiketta “C” oven saranapuolella (katso kuva 2), kun kaapin ovi on auki. Vapauta painike, jolloin kuuluu kaksi merkkiääntä. Keltainen merkkivalo palaa samanaikaisesti. B. Syötä 3-8 –numeroinen numerokoodisi ja vahvista se painamalla kirjainta “A” tai “B” 15 sekunnin ajan. Kun kuulet kaksi merkkiääntä ja keltainen valo sammuu, numerokoodin ohjelmointi on onnistunut. C. Kirjoita muistiin uusi numerokoodisi ja varmista vielä, että uusi koodisi toimii noudattamalla kohdan 3 ohjeita. |
| 3. TURVAKAAPIN AVAAMINEN |
| Syötä numerokoodisi ja paina sen jälkeen “A” tai “B”. Kun kuulet merkkiäänen ja vihreä valo syttyy, laita avain vasemmalla puolella olevaan lukkopesään “A” (katso kuva 1) ja käännä myötäpäivään 5 sekunnin sisällä. Jos ulkopuolinen henkilö tai sinä itse syötät väärän numerokoodin, turvakaapin ovi ei aukea. Jos väärää numerokoodia on yritetty käyttää 3 kertaa peräkkäin, pitää odottaa 20 sekunnin ajan ennen koodin uudelleen syöttämistä. Jos väärää numerokoodia yritetään käyttää uudelleen 3 kertaa, pitää odottaa 5 minuutin ajan ennen koodin uudelleen syöttämistä. |
| 4. PARISTOJEN VAIHTAMISEN MERKKIVALO |
| Jos punainen merkkivalo paneelin keskiosassa syttyy, on aika vaihtaa paristot.. Varmista paristojen toimivuus avaamalla kaapin ovi numerokoodilla. Jos paristojen teho on heikentynyt, punainen merkkivalo palaa edelleen. Jos punainen merkkivalo ei pala, paristot ovat kunnossa. |
| 5. PARISTOJEN VAIHTAMINEN |
| Turvakaappi toimii 4 AA (1,5V) -paristolla. Avaa turvakaapin ovi, avaa paristokotelon kansi “D” (katso kuva 2) oven taustassa ja vaihda paristot huomioiden oikea napaisuus. Suosittelemme alkaliparistojen käyttöä. |
| 6. KAAPIN AVAAMINEN, JOS NUMEROKOODI UNOHTUU |
| Jos unohdat numerokoodisi, poista pieni muovisuojus “B” (katso kuva 1) etupaneelissa, aseta kaapin avain lukkopesään ja käännä vastapäivään ja samanaikaisesti käännä vasemmalla puolella olevan lukkopesän avainta ”A” myötäpäivään (katso kuva 1). Säilytä kaapin avaimet eri paikassa kuin itse kaappi äläkä koskaan kaapin sisällä. Jos avaimet katoavat etkä muista numerokoodiasi, ei maahantuoja vastaa vahingosta. Tämän vuoksi pidä aina avaimet turvallisessa paikassa erillään kaapista. |
| 7. TURVAKAAPIN ASENTAMINEN |
| Turvakaapin voi pultata seinään. Turvakaapin takaseinässä on tätä varten 4 asennusreikää. HUOM! Kaapin saa asentaa vain vaakatasoon. Valmistuttaja/Tillverkat för: Tamforce Group, Vantaa, Finland |